Россия 630129 а/я № 99 г.Новосибирск Калининский район ул.Тайгинская 13/1 Офис 506 ИНН 5410022536 КПП 541001001 Тел/Факс: 8 (383) 363-23-24, 286-57-93, 354-04-28. Р/сч: № 40702810344070007109 в Сибирском Банке Сбербанка России ОАО г.Новосибирск БИК: 045004641 К/сч: 30101810500000000641 Сайт: www.motorreduktor.ru E-mail: motorreduktor@mail.ru IСQ: 399751211 Skype: motorreduktor

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора червячного редуктора

Опросный лист содержит перечень исходных данных, необходимых для правильного выбора конкретной модели редуктора.

Пожалуйста, направьте нам заполненный опросный лист по факсу 8(383) 363-23-24 или в электронном виде по адресу motorreduktor@mail.ru.

| Выбор типа редуктора |
| --- |
| Отметка | Тип мотор-редуктора | Условное обозначение | Справочная информация |
|  | Червячный одноступенчатый | Ч-… или 2Ч-… | Диапазон передаточных чисел от 6,3 до 100. Тихоходный вал расположен в скрещенном под углом 90о положении относительно быстроходного вала. |
|  | Червячный двухступенчатый | 2Ч-… | Диапазон передаточных чисел от 160 до 2500. Тихоходный вал расположен параллельно или в скрещенном под углом 90о положении относительно быстроходного вала. |

Примечание.

Указаны максимальные диапазоны передаточных чисел.

Диапазон передаточных чисел конкретной модели  может отличаться от приведенных выше.

| 2. Требования к передаточному числу |
| --- |
| Номинальное передаточное число | Допускаемое отклонение, ±% |

3. Требования к нагрузочной способности

| Крутящий момент на тихоходном валу, Нм | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения быстроходного вала, об/мин |
| --- | --- | --- |

Примечание.

Допускается заполнение только первой или второй ячейки, заполнение третьей ячейки обязательно.

Максимально допустимая частота вращения быстроходного вала составляет 1800 об/мин.

| Радиальная консольная нагрузка, прикладываемая к тихоходному валу, Н |
| --- |
| Отметка | Справочная информация |
|  | Имеется | Имеется, если на тихоходный вал устанавливается зубчатая шестерня, звездочка цепной передачи, шкив клиноременной или плоскоременной передачи, барабан грузоподъемного механизма, кулачок, кривошип и т. п. |
|  | Отсутствует | Отсутствует или заведомо меньше допускаемой если валы соединяются с помощью муфт, или редуктор имеет полый вал для насадного исполнения и крепится к корпусу исполнительного механизма с помощью опорного фланца |

| Радиальная консольная нагрузка, прикладываемая к быстроходному валу, Н |
| --- |
| Отметка | Справочная информация |
|  | Имеется | Имеется, если на быстроходный вал устанавливается шкив ременной передачи. |
|  | Отсутствует | Отсутствует, если валы соединяются с помощью муфт. |

| Сведения об устанавливаемой на тихоходный вал детали |
| --- |
| Вид детали | Диаметр делительной окружности, мм | Расстояние от средней плоскости до упорного буртика (основания конуса) конца тихоходного вала, мм |
| Шестерня цилиндрической зубчатой передачи |  |  |
| Звездочка цепной передачи |  |  |
| Шкив клиноременной передачи |  |  |
| Шкив плоскоременной передачи |  |  |
| Шкив зубчатого ремня |  |  |
| Барабан лебедки |  |  |
| Другое | Краткое описание детали и основные размеры |

Примечание. Таблица заполняется только при наличии радиальной консольной нагрузки, прикладываемой к тихоходному валу.

| Сведения об устанавливаемой на быстроходный вал детали |
| --- |
| Вид детали | Диаметр делительной окружности, мм | Расстояние от средней плоскости до упорного буртика (основания конуса) тихоходного вала, мм |
| Шкив клиноременной передачи |  |  |
| Шкив плоскоременной передачи |  |  |
| Шкив зубчатого ремня |  |  |
| Другое | Краткое описание детали и основные размеры |

Примечание. Таблица заполняется только при наличии радиальной консольной нагрузки, прикладываемой к быстроходному валу.

4. Режим работы

| Ежедневное время работы | 8 час. в сутки | 16 час. в сутки | 24 час. в сутки | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество включений в час |  |

| Режим работы |
| --- |
|  | Непрерывный |
|  | Повторно-кратковременный | Время непрерывной работы, мин |  |
|  |  | Общее время цикла, мин |  |

5. Динамические перегрузки

| Отметка | Ориентировочная оценка величины динамической перегрузки | Оборудование, в составе которого планируется эксплуатировать редуктор |
| --- | --- | --- |
|  | Незначительная | Смесители жидкостей, равномерно загружаемые конвейеры, фильтрующие устройства. |
|  | Умеренная | Бетоносмесители, винтовые подъемники, неравномерно загружаемые конвейеры, поворотные и подъемные механизмы. |
|  | Значительная | Гибочные машины, роторные ножи, механизмы с возвртано-поступательным движением, вибрационные механизмы. |

| Момент инерции приводимого во вращения исполнительного механизма, приведенный к тихоходному валу редуктора, кг·м2 |  |
| --- | --- |
| Момент инерции двигателя, приведенный к быстроходному валу редуктора, кг·м2 |  |

Примечание. Расчет момента инерции исполнительного механизма и приведенного к быстроходному валу момента инерции двигателя желателен и позволит нам более полно оценить влияние динамических перегрузок, возникающих при включении и выключении двигателя на работу редуктора.

6. Требования к климатическому исполнению

| Отметка | Условное обозначение по ГОСТ 15150 | Справочная информация |
| --- | --- | --- |
|  | У3 | Умеренный климат, эксплуатация в закрытых помещениях без искусственно регулируемых климатических условий. Температура воздуха при эксплуатации от минус 40°С до 40°С. |
|  | У2 | Умеренный климат, эксплуатация под навесом. Температура воздуха при эксплуатации от минус 40°С до 40°С. |
|  | ТС2 | Сухой тропический климат, эксплуатация под навесом. Температура воздуха при эксплуатации от минус 10°С до 50°С. |

Примечание. Изготовление конкретных редукторов климатических исполнений УХЛ1, УХЛ2 (умеренный и холодный климат) и климатических исполнений У1 (умеренный климат, эксплуатация на открытом воздухе) возможно, но требует предварительного согласования.

8. Сведения о Заказчике

| Наименование предприятия |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Номер телефона, факса |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо (Ф. И. О., должность) |  |

Будем рады сотрудничеству!